Реле давления FSG-2 Отвинтить винт, удерживающий крышку реле давления. Повернуть винты (рис. 2) следующим образом: Отсоединение: для увеличения давления точки отключения завинтить гайку регуляции дифференциала (1). Подключение: для увеличения давления точки подключения завинтить гайку тарирования (2).

Преимущества мембранных баков Мембранные баки пригодны для воды любого типа, в том числе с повышенным содержанием кальция. Вода контактирует только с мембраной, что уменьшает возможность коррозии бака. Мембрана изготовлена из бутила или натуральной резины, поэтому она пригодна для использования в питьевом водоснабжении. Мембранный бак по сравнению с напорным баком без мембраны имеет существенно больший вытесняемый полезный объем. Исключен риск загрязнения питьевой воды. Минимальная необходимость в подкачке воздуха. Экономичный и быстрый монтаж бака. Мембрану несложно заменить. Долгий срок службы мембраны обусловлен отсутствием трения мембраны о стенки бака. Насос и вспомогательное оборудование могут монтироваться на специальной площадке на стенке бака. Технические данные: Макс. Температура -10+90 С, Макс. Давл. – 10 Бар, Периодически проверяйте давление в гидроаккумуляторе. (1,5бар). 1.Отключить электропитание. 2.Открыть кран (для забора воды.) 3. Замерить давление с помощью манометра. (если необходимо произвести подкачку воздуха с помощью обычного насоса.)